## Slide 1: 5-7. 기타 환경 문제
5-7-1. 스모그와 오존
스모그: 화석 연료 연소 후 가스 화합물 + 연소 찌꺼기 + 분진 등의 혼합물
스모그의 원인:
  자연적 원인: 화산 폭발, 산불(과 같은 화재)
  인위적 원인:
    화석 연료 연소 (특히 석탄 및 자동차)
    소각 (쓰레기 등)

## Slide 2
서울의 스모그, 2008년 4월 25일
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seoul_tower_smog_and_dusty_view.jpg

## Slide 3
오존 생성 반응
NOx + VOC(휘발성유기화합물; volatile organic compounds) + 태양빛 = O3, HNO3, 및 기타 유기물의 혼합체

## Slide 4
우리 주변의 오존을 부르는 말
도심 오존(urban ozone)
대류권 오존(troposphere ozone)
저고도 오존(low level ozone)
지상 오존(ground level ozone)

## Slide 5
1979-2000 기간 동안의 평균 대류권 오존 함량
NASA
http://asd-www.larc.nasa.gov/TOR/images/seasonal/global/TOR.Seasonal.Global.CLIM.jpeg
12-2월
3-5월
6-8월
9-11월

## Slide 6
오존으로 인한 건강적 위해
도심 오존(urban ozone)
대류권 오존(troposphere ozone)
저고도 오존(low level ozone)
지상 오존(ground level ozone)

## Slide 7
대기 중 오존 농도 (환경) 기준치: 아래 농도를 초과하지 않아야 함
세계보건기구(WHO): 0.1 ppm/h
미국: 0.12ppm/h
카나다: 0.08ppm/h
우리나라:
  0.10ppm/h
  0.06ppm/8h

## Slide 8
Air Korea 웹페이지의 실시간 오존 농도 표시
http://www.airkorea.or.kr

## Slide 9
5-7-2. 먼지와 플라이애쉬(fly ash, 비산재)
먼지 (particulate matter, PM):
  총부유먼지(TSP, total suspended particulates); PM70, 크기< 70mm
  흡입가능부유먼지(RSP, respirable suspended particulates); PM10, 크기 <10mm
  미세먼지(fine particulates); 크기 <2.5mm
  극미세먼지(ultrafine particulates); 크기 <0.1mm

## Slide 10
먼지에 대한 우리나라 환경 기준(허용 최대값)
  PM10
    연평균: 50mg/m3
    24시간 평균: 100mg/m3
  PM2.5
    v연평균: 25mg/m3
    24시간 평균: 50mg/m3

## Slide 11
먼지의 환경적 위협
  폐암 유발
  노인 사망률 증가
  임신부와 태아의 건강에 악영향
  천식과 두통 유발
  아토피 피부염의 원인

## Slide 12
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Back-Scattered_Electron_Micrograph_of_Coal_Fly_Ash.tif
플라이 애쉬 연마편에 대한 후방 산란 이미지